## Slide 1: SoC 102: Design
Session6 : Sequential Logic Blocks

## Slide 2
Agenda
Basic Sequential Blocks
  Latch & Flip-Flop
    D-Latch
    D-Flip Lop
  Counter and Shift Register
  Shift Register
  Register Map
LABS

## Slide 3
1. Latch and Flip Flop

## Slide 4: Sequential Logic
순차회로
  현재의 입력, 과거의 입력, 회로에 기억된 상태값에 의해 출력이 결정
  과거의 입력, 현재의 상태값을 저장하는 저장소자(래치, 플립플롭)와 조합논리회로로 구성
  데이터 레지스터, 시프트 레지스터, 계수기(counter), 직렬/병렬 변환기, 유한상태머신(Finite State Machine; FSM), 주파수 분주기, 펄스 발생기 등
래치와 플립플롭
  래치 (latch) : 클록신호의 레벨(즉, 0 또는 1)에 따라 동작하는 저장소자
  플립플롭 (Flop-flop) : 클록신호의 상승 또는 하강에지에 동기되어 동작하는 저장소자
  always 구문 내부에 if 조건문을 이용하여 모델링
순차회로의 모델링
  always 블록을 이용한 행위수준 모델링, 게이트 프리미티브 및 하위모듈 인스턴스,
  연속 할당문 등 다양한 Verilog HDL 구문들이 사용됨
  할당문의 형태 (nonblocking 또는 blocking)에 따라 회로의 동작과 구조가 달라짐

## Slide 5: D-Latch
클록 신호의 레벨 (0 또는 1)에 따라 통과모드 또는 유지모드로 동작
  통과 (transparent) 모드 : 입력 D가 출력 Q로 통과됨(Latch가 열려있음)
  유지 (hold) 모드 : 출력 Q의 값이 유지됨(Latch가 닫혀있음)
  positive (level-sensitive) latch, negative (level-sensitive) latch
  Latch의 Timing 문제 : 통과모드에서 입력이 빠르게 변할 경우 출력이 불안정해 질 수 있음

## Slide 6: D Flip-Flop
클록 신호의 엣지변화 (transition edge)에서 동작
  한 클록 주기 동안 정보를 저장함
  positive edge-triggered(0 → 1), negative edge-triggered(1 → 0)
  always 블록의 감지신호목록(sensitivity list)에 클록 신호만 포함
  클록신호의 특정 edge에서만 입력을 받아들이기 때문에 glitch에 강하고 안정적인 동작을 보장 → 시스템 타이밍 예측 용이, 회로 안정성

## Slide 7: Comparison btw Latch and FF
특성 | 래치 | 플립플롭
클록 감응성 | 레벨에 반응 | 에지에 반응
데이터 변경 | 클록 활성 레벨 동안 지속적 | 클록 에지에서만
안정성 | 글리치에 취약 | 글리치에 강함
동기화 | 비동기 동작 가능 | 주로 동기식 시스템에서 사용
회로 복잡성 | 상대적으로 단순 | 더 복잡 (일반적으로 두 개의 래치로 구성)
전력 소비 | 상대적으로 낮음 | 상대적으로 높음
주요 응용 | 간단한 저장, 비동기 시스템 | 동기식 디지털 시스템, 레지스터, 카운터
Verilog 모델링 | always @(*) 또는 always @(CLK) | always @(posedge CLK) 또는 always @(negedge CLK)

## Slide 8: LAB1 : D-Latch Specification
4-bit
Comparator

## Slide 9: LAB2 : D Flip Flop Specification

## Slide 10
2. Counter

## Slide 11: Counter
계수기(counter)
  클록 펄스가 인가될 때마다 값이 증가 또는 감소되는 회로
  주파수 분주기, 타이밍 및 제어 신호 생성 등 디지털 회로 설계에 폭넓게 사용
  동기식 계수기
    모든 플립플롭이 하나의 공통 클록신호에 의해 구동되며, 모든 플립플롭의 상태변경이 동시에 일어남
    장점 : 설계와 검증이 용이하며, 계수 속도가 빠름
    단점 : 비동기식 카운터에 비하여 회로가 복잡함
  비동기식 계수기
    첫단의 플립플롭에 클록신호가 인가되면, 플립플롭의 출력이 다음 단의 플립플롭을 트리거시키는 방식으로 동작  리플 계수기(ripple counter)라고도 함
    장점 : 동기식 계수기에 비해 회로가 단순해짐
    단점 : 각 플립플롭의 전파 지연이 누적되어 최종단의 출력까지 전파되어 속도가 느림

## Slide 12: Counter
SoC 주변장치에서의 활용
  주파수 분주: 높은 주파수의 클록 신호를 낮은 주파수로 나누는 데 사용
  타이밍 생성: 특정 시간 간격으로 이벤트를 트리거하는 데 사용
  제어 신호 생성: 다른 주변장치나 모듈을 제어하기 위한 신호를 생성
  이벤트 카운팅: 특정 이벤트의 발생 횟수를 세는 데 사용
1
2
3
주파수 분주기 사용 예

## Slide 13: LAB : Counter Specification
frequency 1/10 pre-scaler , duty 50%
주파수 분주기

## Slide 14
3. Shift Register

## Slide 15: Shift Register
Shift Register
  클록신호가 인가될 때마다 저장된 플립플롭에 저장된 데이터가 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동되는 회로
  여러 개의 플립플롭이 직렬로 연결된 구조
  형태
    직렬입력－직렬출력 (Serial-In, Serial-Out)
    직렬입력－병렬출력 (Serial-In, Parallel-Out)
    병렬입력－직렬출력 (Parallel-In, Serial-Out)
    병렬입력－병렬출력 (Parallel-In, Parallel-Out)
    왼쪽 시프트, 오른쪽 시프트, 양방향 시프트
  nonblocking 할당문, 시프트 연산자, 결합 연산자, 반복문 등으로 모델링

## Slide 16: Shift Register
기능 | 설명 | 활용 예시
SIPO | 외부에서 직렬로 들어오는 데이터를 병렬로 변환하여 GPIO 출력으로 제공 | SPI/I²C 등 직렬 인터페이스를 통해 데이터를 받아 GPIO 포트 확장
PISO | 내부의 병렬 데이터를 직렬 형태로 변환하여 외부에 전송 | 여러 개의 스위치나 센서 등으로부터 읽은 GPIO 상태를 직렬 인터페이스를 통해 프로세서나 다른 장치로 전송

## Slide 17: LAB : SIPO(Serial In Parallel Out) Shift Register
8-bit SIPO Shift Register

## Slide 18
4. Register Map & Memory

## Slide 19: Register Map
주소 (Hex) | 이름 | 설명 | 읽기/쓰기
0x00 | CONTROL | 하드웨어 제어 | RW
0x04 | STATUS | 하드웨어 상태 | R
0x08 | DATA_IN | 입력 데이터 | R
0x0C | DATA_OUT | 출력 데이터 | W
레지스터 맵(Register Map) 예시

## Slide 20: Memory Map
메모리 맵(Memory Map)
  메모리 맵은 SoC에서 사용 가능한 메모리 공간을 정의한 것
    CPU가 접근할 수 있는 모든 메모리 영역을 포함하며, 각 영역은 특정 용도로 구분
  특징
    주소 공간 분할: 메모리는 코드, 데이터, 스택, 외부 장치 등으로 분할
  장치 매핑
    외부 장치(예: UART, SPI 등)는 메모리 주소에 매핑되어 CPU가 이를 제어
  효율적 설계
    메모리 맵을 통해 데이터와 장치 간의 효율적인 접근이 가능
주소 범위 (Hex) | 용도 | 설명
0x00000000~0x0000FFFF | ROM | 부트 코드 저장
0x00010000~0x0001FFFF | RAM | 실행 중인 프로그램 데이터
0x80000000~0x80000FFF | UART | UART 제어 및 데이터 전송
0x90000000~0x90000FFF | GPIO | GPIO 핀 설정 및 상태 확인
예시

## Slide 21: Memory Management with Register Map
레지스터 맵(Register Map)은 하드웨어 모듈의 제어 및 상태 정보를 특정 메모리 주소에 매핑하여 소프트웨어가 이를 효율적으로 관리
하드웨어와 소프트웨어 간의 상호작용이 체계적으로 이루어지며, 메모리 관리가 간소화
레지스터 맵을 통한 메모리 관리의 주요 원칙
원칙 | 설명
주소 공간 분할 | 각 레지스터에 고유한 메모리 주소를 할당하여 하드웨어 모듈 간 충돌을 방지하고 체계적으로 관리.
효율적인 접근 | CPU가 특정 주소를 통해 하드웨어를 제어하거나 상태를 읽음으로써 빠르고 간단한 데이터 처리 가능.
읽기/쓰기 권한 설정 | 레지스터마다 읽기(Read), 쓰기(Write), 읽기-쓰기(Read-Write) 권한을 설정하여 잘못된 접근 방지.
확장성 | 새로운 하드웨어 모듈 추가 시 기존 메모리 구조에 쉽게 통합 가능 (새로운 주소 공간만 추가).
메모리 보호 | 권한 설정 및 주소 분리를 통해 소프트웨어가 불필요하거나 잘못된 영역에 접근하지 않도록 보호.

## Slide 22: Memory Management with Register Map
항목 | 설명
효율적인 자원 분배 | 각 하드웨어 모듈에 고유한 메모리 공간을 할당하여 충돌을 방지하고, CPU가 효율적으로 접근 가능.
소프트웨어와 하드웨어 통합 | 소프트웨어가 특정 메모리 주소를 통해 하드웨어를 제어하거나 상태를 읽음으로써 간단한 통합 가능.
확장성 | 새로운 하드웨어 모듈 추가 시 기존 구조에 쉽게 통합 가능 (새로운 주소 공간만 추가).
읽기/쓰기 권한 설정 | 레지스터마다 읽기(Read), 쓰기(Write), 읽기-쓰기(Read-Write) 권한을 설정하여 메모리 보호 가능.
디버깅 및 유지보수 용이성 | 명확히 정의된 레지스터 맵 덕분에 소프트웨어와 하드웨어 간의 인터페이스가 직관적이고 문제 해결이 용이.

## Slide 23: LAB : Simple Control Register
8
i_wdata
o_rdata
clk
wen
rst_n
r_reg8