## Slide 1: SoC 102: Design
Session4 : Simulation using Cadence Xcelium ™

## Slide 2: 1. Simulation Overview

## Slide 3: Imagine your conventional debugging
Design
Verifying & Debugging

## Slide 4: Simulation Flow
Simulation
  설계 블록(DUT)에 Stimulus를 적용
  Waveform을 확인
TB(Test Bench)
DUT(Design Under Test) | Top Module
Sub Module
Instantiation
Instantiation
Stimulus
Waveform

## Slide 5: Types of Simulation
Functional Simulation
  로직의 동작을 확인
  Gate/propagation delay는 고려하지 않음
  검증이 간단하고 빠름
Timing(Post Synthesis) Simulation
  로직과 wire의 delay를 설명
  Function Simulation보다 현실적임
  검증이 복잡하고 느림

## Slide 6: Simulation Process
Compile
Elaboration
Simulation
문법 체크
Simulation이나 Synthesis에 필요한 파일 생성
Simulation을 준비하는 단계
모듈과 인스턴스 결합
신호 연결
Design module의 실행
Signal/Net에서의 변화 값을 계산하여 출력

## Slide 7: 2. Cadence Xcelium ™ Simulator

## Slide 8: Simulation Step[s] in Xcelium® Simulator
xmvlog : compile source file
xmelab: elaborate the design
xmsim: start simulation
Design Setup: library & setting file
Multi Step Simulation
xrun: compile + elaborate+ simulation
Single Step Simulation
:

## Slide 9: Multi-step Simulation(1): Design Setup
Design Setup: library & setting file
// cds.lib
define {alias} {LIBRARY_NAME}
include {OTHER_REFERENCED_CDS.LIB}
…
→ 설계 및 simulation에서 사용/생성되는 library관리 파일
// hdl.var
define WORK {alias}
define {SIM_OPTION_VAR} -option
…
→ compile, elaboration, simulation에서 사용되는 옵션 및 설정 관리 파일
xmvlog : compile source file
xmelab: elaborate the design
xmsim: start simulation
Referenced in each step as environmental files

## Slide 10: Multi-step Simulation(Compile)
xmvlog : compile source file
-message OR –MESS: compile 진행과정/결과를 모듈별로 출력
-linedebug: verilog 코드에 breakpoint를 적용하여 code line별로 debugging을 수행할 수 있도록 함
$ xmlvog –message –linedebug mux.v
L.C:V
Library.Cell:View
$ xmls –all: Compile확인

## Slide 11: Multi-step Simulation(Elaboration)
xmelab: elaborate the design
$ xmelab –message –access RWC mux_test
-message OR –MESS: compile 진행과정/결과를 모듈별로 출력
-access RWC: compile된 verilog파일에 RWC권한을 부여하여 파형을 확인할 수 있도록 함

## Slide 12: Multi-step Simulation(Simulation: no-gui)
xmsim: start simulation
$ xmsim –message mux_test -gui
-message OR –MESS: compile 진행과정/결과를 모듈별로 출력
-gui: gui tool(simvision)을 구동함
xmsim: no-gui mode

## Slide 13: Multi-step Simulation(Simulation: gui)

## Slide 14: Multi-step Simulation(Simulation:PPE)
PPE: Post Processing Environment
$ simvison waves.shm
PPE모드에서는 이미 완료된 simulatio결과에 대해 파형을 관찰하는 경우에 사용
이미 생성된 waves.shm database에 access
*.shm : Cadence사 고유의 waveform format(cf. .fsdb : Synopsys사의 format)

## Slide 15
3. Dump File Simulation

## Slide 16: VCD Dump
VCD(Value Change Dump)
  IEEE에서 지원하는 ASCII 기반의 waveform standard
  *.shm(Cadence), *.fsdb(Synopsys)와 달리 대부분의 Simulator에서 지원
Initial begin
$dumpfile(“./name.vcd”);
$dumpvars(<levels>, <module_or_variables>
End
  level 0: 하위 모든 submodule까지 dump
  level 1: 지정된 module만 dump
  level 2: 1단계 하위 module까지만 dump
TB내에 dumpfile 생성
Dumpfile(*.vcd) 이용한 waveform 확인
$ simvsion {dumfile.vcd}

## Slide 17
4. Make File for Automation

## Slide 18: Make File
Make
  Unix/Linux에 내장된 Build 자동화 소프트웨어
  여러 단계에 걸쳐서 이루어지는 과정을 하나의 파일(Makefile)로 작성하여 부분 및 전체를 컨트롤
$ make {부분 명령어}
$ make {결합(전체) 명령어}

## Slide 19
LAB

## Slide 20: LAB
Go to “SoC_102/2_SIM/4_SAMPLE”.
Dive into the DUT and Testbench.
Do 3-step simulation according to the process aforementioned in the lecture slide.
After that, construct Makefile automation script followed by a verification.
Make tcl script and compare it with the Makefile made in the previous step.
Simulate again using dumpfile generated in the process of CLI simulation